INTER-FUN stopień

INTER-FUN stopień. Elastyczny element w kształcie stopnia o wymiarze 1000x300x150mm. Wykonany z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. Montaż stopnia następuje poprzez ułożenie na równym, stabilnym podłożu. Trwałe łączenie elementów następuje dzięki wykorzystaniu kołków montażowych. Opcjonalnie można nawierzchnię kleić do podłoża lub między sobą systemowym klejem poliuretanowym. Elementy są przeznaczone do budowania schodów, trybun, wydzielania powierzchni itp.

Zdjęcie elementu

Montaż

Dostępne kolory nawierzchni

Wersja SBR

- czerwony

- zielony

- czarny

- brązowy

- szary

- fioletowy - niebieski