INTER-FUN Karuzela tarczowa – BREVA 1 (102)

Zabawka typu karuzela tarczowa z estetycznie wygiętymi potrójnymi ramionami ustawionymi gwiaździście. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na rdzę i zadrapania. Średnica karuzeli wynosi 1,5m. Podłoga jest wykonana z aluminiowej brachy ryflowanej - antypoślizgowej.

Dane techniczne

- Długość urządzenia: 1,5m

- Szerokość urządzenia: 1,5m

- Wysokość urządzenia: 0,8m

- Wysokość swobodnego upadku: 0,8m

- Strefa bezpieczeństwa: 5,5 x 5,5m

Wymagania prawne

- Normy bezpieczeństwa EN 1176-1:2008 i EN 1176-5:2008

- Urządzenie musi posiadać certyfikat na zgodność z normą EN 1176 wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np. TUV, INT itp. (nie dopuszcza się deklaracji zgodności wystawionych przez producenta, dystrybutora, lub oferenta urządzenia)

Materiały

- Podłoga – aluminowa blacha ryflowana - antypoślizgowa

- Ramiona karuzeli - ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenia

Elementy stalowe mające styczność z gruntem zabezpieczone warstwami: ocynku ogniowego i farby proszkowej. Pozostałe elementy stalowe zabezpieczone warstwami: ocynku galwanicznego, podkładu epoksydowo cynkowego i farby proszkowej. Śruby i inne elementy mocowań osłonięte kapslami 
z tworzywa.

Część rysunkowa