Zabawa w dzikich Indian to jedna z najpopularniejszych zabaw. Osadnicy wyruszają na poszukiwania złota. Indianie bacznie obserwują Blade Twarze. W końcu dochodzi do spotkania… Seria NA DZIKIM ZACHODZIE  obrazuje elementy wioski indiańskiej oraz wspaniałe wozy osadników. Można dowolnie modyfikować wersje wydarzeń bawiąc się w polowania, potyczki lub naśladując westernowy styl życia.

DZIKI ZACHÓD  – Wóz (1IT0100I) Ludoparc

Zabawka typu ślizgawka

przeznaczona  dla grupy wiekowej 3-8 lat,

do jednoczesnego użytkowania przez 8 dzieci

Elementy funkcyjne

- 1 zjeżdżalnia

- 1 drabinka

- 1 kryjówka z ławką

Dane techniczne

- Długość urządzenia 3,58m

- Szerokość urządzenia 1,55m

- Wysokość urządzenia 2,21m

- Strefa upadku 28m2

- Wysokość swobodnego upadku  HIC 1,12m

Materiały

- Konstrukcja urządzenia wykonana z zabezpieczonej przed warunkami atmosferycznymi  sklejki brzozowej

- Elementy ze sklejki pokryte dwoma warstwami podkładu oraz dwoma warstwami lakieru

- Krawędzie pokryte sześcioma warstwami podkładu oraz czterema warstwami lakieru

- Zjeżdżalnia wykonana jest ze stali nierdzewnej o grubości 2mm, bez połączeń spawanych

- Śruby wykonane są ze stali nierdzewnej, pokryte odporną powłoką

Część rysunkowa