Bawiąc się zabawkami z serii NA WSI cz. 2 można zamieszkać w grzybowych domkach lub wspinać się po jabłonkach w sadzie. Tematem przewodnim serii są znane wszystkim zwierzątka takie jak wiewiórka, krówka, kurczaczek, królik, sowa, kotek czy myszka, które można spotkać na spacerze poza miastem. Nie zabraknie także zjeżdżalni i ławeczek.

NA WSI cz2 Pszczółka (1FR0750B/M) firmy Ludoparc

Zabawka typu bujak w kształcie pszczółki ,przeznaczona

dla grupy wiekowej 3-8 lat, do jednoczesnego

użytkowania przez 1 dziecko

Elementy funkcyjne

- 1 bujak

Dane techniczne

- Długość urządzenia 0,89m

- Szerokość urządzenia 0,32m

- Wysokość urządzenia 0,86m

- Strefa upadku 12m2

- Wysokość swobodnego upadku  HIC 0,6m

Materiały

- Konstrukcja urządzenia wykonana z zabezpieczonej przed warunkami atmosferycznymi  sklejki brzozowej

- Elementy ze sklejki pokryte dwoma warstwami podkładu oraz dwoma warstwami lakieru

- Krawędzie pokryte sześcioma warstwami podkładu oraz czterema warstwami lakieru

- Śruby wykonane są ze stali nierdzewnej, pokryte odporną powłoką

Część rysunkowa