Bawiąc się zabawkami z serii NA WSI cz. 2 można zamieszkać w grzybowych domkach lub wspinać się po jabłonkach w sadzie. Tematem przewodnim serii są znane wszystkim zwierzątka takie jak wiewiórka, krówka, kurczaczek, królik, sowa, kotek czy myszka, które można spotkać na spacerze poza miastem. Nie zabraknie także zjeżdżalni i ławeczek

NA WSI cz2 Grzybowa polana (1CT0510I) firmy Ludoparc

Zabawka typu zjeżdżalnia-domek (w kształcie grzybka)

przeznaczona dla grupy wiekowej 3-8 lat, do jednoczesnego

użytkowania przez 12 dzieci

Elementy funkcyjne

- 1 zjeżdżalnia

- 1 mostek

- 2 drabinki

- 2 kryjówki

Dane techniczne

- Długość urządzenia 6,15m

- Szerokość urządzenia 1,63m

- Wysokość urządzenia 2,21m

- Strefa upadku 40m2

- Wysokość swobodnego upadku  HIC 1,12m

Materiały

- Konstrukcja urządzenia wykonana z zabezpieczonej przed warunkami atmosferycznymi  sklejki brzozowej

- Elementy ze sklejki pokryte dwoma warstwami podkładu oraz dwoma warstwami lakieru

- Krawędzie pokryte sześcioma warstwami podkładu oraz czterema warstwami lakieru

- Zjeżdżalnia wykonana jest ze stali nierdzewnej o grubości 2mm, bez połączeń spawanych

- Śruby wykonane są ze stali nierdzewnej, pokryte odporną powłoką

Część rysunkowa