Bawiąc się zabawkami z serii NA WSI cz. 2 można zamieszkać w grzybowych domkach lub wspinać się po jabłonkach w sadzie. Tematem przewodnim serii są znane wszystkim zwierzątka takie jak wiewiórka, krówka, kurczaczek, królik, sowa, kotek czy myszka, które można spotkać na spacerze poza miastem. Nie zabraknie także zjeżdżalni i ławeczek

NA WSI cz2 Trzy sówki (1FC0200I) Ludoparc

Zabawka typu domek w kształcie trzech sówek, przeznaczona

dla grupy wiekowej 1,5-6 lat, do jednoczesnego

użytkowania przez 6 dzieci

Elementy funkcyjne

- 1 miejsce spotkań z ławkami i daszkiem

Dane techniczne

- Długość urządzenia 1,91m

- Szerokość urządzenia 1,39m

- Wysokość urządzenia 1,49m

- Strefa upadku 22m2

- Wysokość swobodnego upadku  HIC 0,6m

Materiały

- Konstrukcja urządzenia wykonana z zabezpieczonej przed warunkami atmosferycznymi  sklejki brzozowej

- Elementy ze sklejki pokryte dwoma warstwami podkładu oraz dwoma warstwami lakieru

- Krawędzie pokryte sześcioma warstwami podkładu oraz czterema warstwami lakieru

- Śruby wykonane są ze stali nierdzewnej, pokryte odporną powłoką

Część rysunkowa