Dzięki serii W PODRÓŻY można prowadzić pociąg lub kierować różnymi pojazdami jeżdżącymi i latającymi. Każdy z przyjemnością wcieli się w postać zręcznego kierowcy lub odważnego pilota czy to samolotu czy helikoptera. A kto by nie chciał uczestniczyć w akcji gaszenia pożaru? Wozy strażackie są do dyspozycji, zaparkowane w okolicy sympatycznej remizy. Dodatkowo podróż można odbyć okazałą rakietą - kierunek baza kosmiczna zlokalizowana odległej galaktyce

W PODRÓŻY stacja kosmiczna (1VT0910I) firma Ludoparc

Zabawka typu urządzenie wspinaczkowo-zręcznościowe,

przedstawiające bazę kosmiczną

Przeznaczona  dla grupy wiekowej 3-8 lat,

do jednoczesnego  użytkowania przez 15 dzieci

Elementy funkcyjne

- 1 zjeżdżalnia

- 1 mostek

- 2 drabinki

- 1 ścianka wspinaczkowa liniowa

- 2 kryjówki

Dane techniczne

- Długość urządzenia 6,26m

- Szerokość urządzenia 1,65m

- Wysokość urządzenia 2,37m

- Strefa upadku 40m2

- Wysokość swobodnego upadku  HIC 1,93m

Materiały

- Konstrukcja urządzenia wykonana z zabezpieczonej przed warunkami atmosferycznymi  sklejki brzozowej

- Elementy ze sklejki pokryte dwoma warstwami podkładu oraz dwoma warstwami lakieru

- Krawędzie pokryte sześcioma warstwami podkładu oraz czterema warstwami lakieru

- Zjeżdżalnia wykonana jest ze stali nierdzewnej o grubości 2mm, bez połączeń spawanych

- Liny wykonane są z sześciu skręconych zwojów ze stali nierdzewnej i pokryte polipropylenem

- Śruby wykonane są ze stali nierdzewnej, pokryte odporną powłoką

Część rysunkowa