Zabawa w gospodarstwie wiejskim to wspaniałe przeżycie. Kolekcja NA WSI  sprawia, iż dziecko może poznać zwyczaje panujące w tego typu obiektach. Wchodzić do stodoły, karmić kurki w kurniku, zaprowadzać krówki do obory, łapać myszki, bawić się z pieskiem - słowem poczuć się jak prawdziwy gospodarz. Każdy z uczestników zabawy może zamieszkać w innym budynku wchodzącym w skład farmy. Place zabaw z kolekcji Na Wsi edukują oraz pobudzają wyobraźnię.

NA WSI - stodoła (1BP1100B/M) firmy Ludoparc

Zabawka wspinaczkowo-zręcznościowa przeznaczona

dla grupy wiekowej 1,5-6 lat, do jednoczesnego

użytkowania przez 12 dzieci

Elementy funkcyjne

- 1 wieża o wysokości 1m

- 1 zjeżdżalnia

- 1 trap wejściowy z uchwytami w postaci półksiężyca

- 1 schodki

- 1 podest

- 1 poręcz z trzema kulkami do przesuwania

Dane techniczne

- Długość urządzenia 3,01m

- Szerokość urządzenia 2,76m

- Wysokość urządzenia 1,57m

- Strefa upadku 30m2

- Wysokość swobodnego upadku  HIC 1m

Materiały

- Konstrukcja urządzenia wykonana z wysokoodpornej sklejki wykonanej z drewna brzozowego sprowadzanego z Finlandii.

- Płyty ze sklejki zabezpieczone zostały podwójną warstwą podkładu oraz zaimpregnowane dwoma warstwami lakieru

- Krawędzie pokryte sześcioma warstwami podkładu oraz pomalowane  czterema warstwami lakieru

- Wsporniki pionowe wykonane są z drewna sosnowego pokrytego laminatem, montowane do podłoża są poprzez elementy ze stali nierdzewnej

- Zjeżdżalnia w jednolitym kawałku wykonana ze stali nierdzewnej

Część rysunkowa