Zabawa w dzikich Indian to jedna z najpopularniejszych zabaw. Osadnicy wyruszają na poszukiwania złota. Indianie bacznie obserwują Blade Twarze. W końcu dochodzi do spotkania… Seria NA DZIKIM ZACHODZIE  obrazuje elementy wioski indiańskiej oraz wspaniałe wozy osadników. Można dowolnie modyfikować wersje wydarzeń bawiąc się w polowania, potyczki lub naśladując westernowy styl życia.

DZIKI ZACHÓD Poszukiwacze złota (1DT0540I) firmy Ludoparc

Zabawka typu ślizgawka

przeznaczona dla grupy wiekowej 3-8 lat,

do jednoczesnego  użytkowania przez 57 dzieci

Elementy funkcyjne

- 1 zjeżdżalnia

- 1 ścianka wspinaczkowa z uchwytami

- 1 drabinka

- 1 kryjówka

Dane techniczne

- Długość urządzenia 4,00m

- Szerokość urządzenia 1,20m

- Wysokość urządzenia 2,00m

- Strefa upadku 28m2

- Wysokość swobodnego upadku  HIC 1,8m

Materiały

- Konstrukcja urządzenia wykonana z zabezpieczonej przed warunkami atmosferycznymi  sklejki brzozowej

- Elementy ze sklejki pokryte dwoma warstwami podkładu oraz dwoma warstwami lakieru

- Krawędzie pokryte sześcioma warstwami podkładu oraz czterema warstwami lakieru

- Zjeżdżalnia wykonana jest ze stali nierdzewnej o grubości 2mm, bez połączeń spawanych

- Śruby wykonane są ze stali nierdzewnej, pokryte odporną powłoką

Część rysunkowa