Zjazd na linie ASPEN 30

Zabawka typu zjazd na linie z liną rozciągniętą między dwoma stalowymi wieżami oraz ruchomym orczykiem

Dane techniczne

- Długość urządzenia 34000mm

- Szerokość urządzenia: 4300mm

- Wysokość urządzenia 3350 mm

- Wysokość swobodnego upadku: 1300 mm

- Strefa bezpieczeństwa: 34000x4450mm

Wymagania prawne

- Normy bezpieczeństwa EN 1176-1 i EN 1176-4

- Urządzenie musi posiadać certyfikat na zgodność z normą EN 1176 wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np. TUV, INT itp. (nie dopuszcza się deklaracji zgodności wystawionych przez producenta, dystrybutora, lub oferenta urządzenia)

Materiały

- Konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych, malowanych proszkowo (nogi przednie o przekroju okrągłym, noga tylna o przekroju kwadratowym)

- Platforma startowa z blachy aluminiowej ryflowanej (nie dopuszcza się drewnianych elementów)

- Drabinka wejściowa na platformę ze stali galwanizowanej, malowanej proszkowo

- Stalowa lina

- Siedzisko o średnicy 255mm wykonane z gumy EPDM z wkładem aluminiowym na łańcuchu ze stali galwanizowanej

- Element jezdny „wózek” – stal nierdzewna

- Odbijak – stal nierdzewna

Zabezpieczenia

Elementy stalowe mające styczność z gruntem zabezpieczone warstwami: ocynku ogniowego i farby proszkowej. Pozostałe elementy stalowe zabezpieczone warstwami: ocynku galwanicznego, podkładu epoksydowo cynkowego i farby proszkowej. Śruby i inne elementy mocowań osłonięte kapslami z tworzywa.

Część rysunkowa