INTER-FUN CAMELLIA (GM424402-T)

Zestaw wspinaczkowy z dwiema wieżami z czego jedna jest  zadaszona. Urządzenie składa się ze zjeżdżalni falistej, trapu wejściowego z liną, rury strażackiej, ścianki linowej, mini tunelu łączącego obie platformy, ścianki wspinaczkowej oraz drążków do przewrotów. Konstrukcja zestawu została wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, ślizg falisty zjeżdżalni ze stali nierdzewnej, boki zjeżdżalni 
z tworzywa HDPE, a platformy z płyty PE.

Zestaw zawiera:

- 1 Wieżę czteroboczną zadaszoną

- 1 Wieżę czteroboczną

- 1 Zjeżdżalnię z falistym zjeździe

- 1 Tunel łączący dwie wieże

- 1 Ściankę linową pionową

- 1 Drabinkę wejściową prostą

- 1 Rurę strażacką

- 1 Trap wejściowy z liną

- 1 Ściankę wspinaczkową pionową z gripami

- 1 Drążek do przewrotów

Dane techniczne

- Długość urządzenia: 4,7 m

- Szerokość urządzenia: 3,90 m

- Wysokość urządzenia: 2,86 m

- Wysokość swobodnego upadku: 2 m

- Strefa bezpieczeństwa: 50 m2

Wymagania prawne

- Normy bezpieczeństwa EN 1176-1 i EN 1176-3

- Urządzenie musi posiadać certyfikat na zgodność z normą EN 1176-1 oraz EN1176-3 wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np. TUV, INT itp. (nie dopuszcza się deklaracji zgodności wystawionych przez producenta, dystrybutora, lub oferenta urządzenia)

Materiały

- Konstrukcja z rury stalowej o profilu okrągłym (nie dopuszcza się profili kanciastych np. kwadratowych, prostokątnych itp.)

- Podesty z płyty PE z fakturą antypoślizgową w postaci „wypukłych guzików” (nie dopuszcza się stosowania sklejki lub drewna lub blachy itp.)

- Siatki, drabinki - lina zbrojona 16mm, łączenia lin: zaciskane aluminium, łączniki oraz szczeble drabinek: tworzywo sztuczne

- Zjeżdżalnia – ślizg falisty ze stali nierdzewnej; boki ślizgawki: płyta HDPE gr.19mm

Zabezpieczenia

Elementy stalowe mające styczność z gruntem zabezpieczone warstwami: ocynku ogniowego i farby proszkowej. Pozostałe elementy stalowe zabezpieczone warstwami: ocynku galwanicznego, podkładu epoksydowo cynkowego i farby proszkowej. Śruby i inne elementy mocowań osłonięte kapslami 
z tworzywa.

Część rysunkowa