Zestaw 7

nr katalogowy – KK-FW-008/ KK-FW-009

Opis

Zestaw do zabawy z wodą, gdzie woda przedostaje się kaskadowo z poziomu najwyższego do najniższego. Misa basenowa zawieszona na tubie wodnej gromadzi wodę, która następnie spływa korytkiem w dół, aż do stolika wodnego. Urządzenie posiada certyfikat, potwierdzający jego zgodność z normą PN-EN 1176-1:2008, PN-EN 1176-3:2008 oraz AfPS GS 2014:01 PAK

Urządzenie zawiera:

- 1 misę basenową z kranem ( bez zaworu ) stojącą na palach wykonanych z drewna klejonego. Posiada zawór z korkiem gumowym pozwalającym na opróżnianie urządzenia z wody. Zawór można zwolnić unosząc dźwignie zakończoną metalową kulką, która znajduje się na jednym z boków misy.

- 1 rynnę wodną,

- 1 stolik wodny. Posiada zawór z korkiem gumowym pozwalającym na opróżnianie urządzenia z wody. Zawór można zwolnić unosząc dźwignie zakończoną metalową kulką.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia: 4,15 x 1,85 x 1,4 m

- Strefa bezpieczeństwa: 4,85 x 7,15 m

- Maksymalna wysokość upadku: 0,85 m

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/– 5%

Materiały

- Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej

- Słupy ( 120 mm wykonane z laminowanego, klejonego drewna z robinii akacjowej. W dolnej części słupy są frezowane cylindrycznie i przedłużone rurami ze stali nierdzewnej.

Sposób montażu

Zestaw betonowany jest w gruncie lub przykręcany do prefabrykowanego fundamentu. Strefa bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna zostać pokryta bezpieczną nawierzchnią (np. płytami gumowymi Flexi-Step) zapewniającą ochronę przed upadkiem zgodnym z wysokością swobodnego upadku przypisaną zabawce.

Ilości i wielkości fundamentów do wykonania na budowie:

- 4 szt. 0,40 x 0,40 x 0,40m

- 1 szt. 0,50 x 0,50 x 0,50m

Ilość betonu: 0,38m3

Stosowanie urządzeń równoważnych

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się stosowania produktów zbudowanych z inny materiałów niż opisane powyżej oraz nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od przedstawionych parametrów technicznych ponad tolerancję +/– 5% (dotyczy to zarówno wymiarów urządzenia – patrz punkt „Dane techniczne” oraz budowy urządzenia – patrz punkt „Materiały”).

Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia

Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne przeszkody.

Użytkowanie i konserwacja

- urządzenia są elementami wyposażenia placów zabaw / placów rekreacyjnych i wyłącznie do tego celu powinny służyć,

- poszczególne grupy urządzeń dedykowane są do użytku dla określonych grup wiekowych (zgodnie z Kartami Technicznymi urządzeń) – należy bezwzględnie przestrzegać tych wskazań,

- bezwzględnie należy dbać, aby na powierzchni platform, podestów, siedzisk itp. nie znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które mogą spowodować ich uszkodzenie,

- należy unikać wnoszenia na urządzenia lub ich części ziemi lub błota a także systematycznie usuwać pojawiające się inne zabrudzenia (liście, kamienie, papiery, śmieci, igliwie etc.), użytkownik obowiązany jest prowadzić bieżącą pielęgnację urządzenia a także systematycznie kontrolować siłę naciągu lin,

- w przypadku zabrudzenia powierzchni urządzeń ziemią, piaskiem czy błotem należy oczyścić je przy pomocy silnego strumienia wody, większe śmieci można usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki,

- bezwzględnie należy zapobiegać dostawaniu się do elementów mechanicznych urządzeń (przekładnie, łożyska, naciąg itp.) zabrudzeń, które mogą je uszkodzić (np. piasek),

- należy unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie powierzchni urządzeń,

- nie dopuszczać do sytuacji, aby fragmenty urządzeń znajdowały się w wodzie np. poprzez nieprawidłowe wyprofilowanie podłoża nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenażu w podłożu przepuszczalnym.

Rysunki techniczne